ПРОЕКТ

МУНИЦИПАЛЬНАЯ Программа

«ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ВОДОСНАБЖЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ

муниципального образования Клинцовский РАЙОН»

на 2019-2024 гг.

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование Программы | Муниципальная программа «Повышение качества водоснабжения населения муниципального образования Клинцовский район» на 2019-2024гг. (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Национальный проект «Экология»; Федеральный проект «Чистая вода»; Федеральный закон от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»; Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Постановление Правительства РФ от 30 декабря 2017 г. № 1710 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»; Устав муниципального образования «Клинцовский район»; |
| Ответственный исполнитель | Администрация Клинцовского района |
| Соисполнители программы | Отдел ЖКХ и строительства Клинцовского района |
| Исполнители основных мероприятий Программы | Администрация Клинцовского района, сельские поселения, организации коммунального комплекса района |
| Цель Программы | Обеспечение населения Клинцовского района чистой питьевой водой в достаточном количестве |
| Задачи Программы | Повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования существующих систем водоснабжения; Улучшение качества питьевой воды. |
| Сроки реализации Программы | 2019-2024 гг. |
| Объем финансирования Программы | Общий объем средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы 2019-2024 годы – 38 480, 00 тыс. руб., из них: 2019 год – 0 руб.; 2020 год – 11 200,00 тыс. руб.; 2021 год – 4 880,00 тыс. руб.; 2022 год – 9 400,00 тыс. руб.; 2023 год – 5 600,00 тыс. руб.; 2024 год – 7 400,00 тыс. руб.; |
| Организации контроля за исполнением Программы | Контроль за реализацией Программы осуществляет Администрация Клинцовского района в пределах своих полномочий в соответствии с законодательством. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | Целевые показатели ожидаемых-конечных результатов (индикаторов) реализации муниципальной программы приведены в приложении № 3 к муниципальной программе; Снижение уровня износа сетей водоснабжения; Уменьшение количества аварий на водопроводных сетях; Сокращение потерь воды; Улучшение социально-экологической обстановки в поселениях, входящих в состав Клинцовского района. |

.

1. Современное состояние системы водоснабжения

в Клинцовском районе

1.1В Клинцовском  районе коммунальное водоснабжение осуществляется из подземных источников. Для обеспечения водой в районе имеется 64 артезианских скважин. Для регулирования напора и расхода воды в водопроводной сети, создания её запаса функционируют 49 водонапорных башнен. В современных условиях количество абонентов, пользующихся системой водоснабжения составляет 9506 единиц, в том числе имеющих приборы учета воды – 996 единиц. Ежегодная реализация воды составляет около 650 тыс. м³/год. Центральным водоснабжением обеспечены 80,02% населения.

При общей протяженности водопроводных сетей 194 км, нуждаются в замене 103,92 км сетей или 54%. Физический износ водопроводных сетей составляет более 70%. В современных условиях состояние систем водоснабжения в районе по техническим показателям и качеству воды – не достаточно удовлетворительное. Так по итогам 2018 года потери воды составили 459,18 тыс. м³ или 41% от объема подъема воды; количество аварийных ситуаций в системе водоснабжения района по техническим причинам зафиксировано – 139 единиц. Отклонение в качестве воды (итоги инвентаризации 2018 года) по санитарно-химическим показателям составило 18,03%, по санитарно-микробиологическим показателям – 8,64%.

В настоящее время в Клинцовском районе количество организаций, оказывающих услуги по водоснабжения – 4 единицы, в частности: МУП «ЖКХ Клинцовского района», СПК «Родина», колхоз «Прогресс» АО «Брянскагроздравница». МУП «ЖКХ Клинцовского района» является основным поставщиком питьевой воды для абонентов МО Клинцовский район.

1.2. Анализ результатов оценки централизованных систем водоснабжения.

Для обеспечения 99,94% населения качественной питьевой водой и достижения планового показателя увеличения доли населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения на 19,92 % (3565 человек) необходимы строительство и реконструкция объектов, представленных в перечне (приложение 1).

2. Основные цели и задачи Программы

- повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования существующих систем водоснабжения;

-     улучшение качества питьевой воды.

3. Сроки реализации Программы

Программа будет выполняться в течение 2019-2024 гг.

## 4. Состав муниципальной Программы

В рамках муниципальной программы «Повышение качества водоснабжения населения Клинцовского  района» осуществляется реализация следующих мероприятий:

- реконструкция системы водоснабжения с. Ущерпье;

- реконструкция системы водоснабжения с. Гулевка;

- строительство системы водоснабжения мкрн. «Пригородный»

С. Коржовка-Голубовка;

- реконструкция системы водоснабжения п. Первое мая;

- реконструкция системы водоснабжения с. Коржовка-Голубовка;

5. Ресурсное обеспечение Программы

Общий объем расчетных финансовых ресурсов для реализации Программы составляет 38 480 тыс. руб. (Приложение 1).

Финансирование мероприятий программы за счет местного бюджета будет осуществляться на основе Решения Клинцовского районного Совета народных депутатов. Финансирование из федерального и областного бюджетов производится по согласованию.

6. Оценка эффективности и социально-экономических последствий реализации Программы

Индикатором реализации мероприятий программы является показатель бюджетной эффективности (табл. 2)

Таблица 2 – Оценка эффективности планируемых мероприятий

по повышению качества водоснабжения населения Клинцовского района

| Позиция в рейтинге | Наименование объекта | Объем инвестиций из федерального бюджета, тыс. рублей | Плановый показатель увеличения доли населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, приведенный к общей численности населения, процент | Значение показателя бюджетной эффективности, рублей/процент |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Реконструкция артскважины и водопроводной сети в с. Ущерпье Клинцовского района Брянской области | 10 975,992 | 5,2 | 2 110,77 |
| 1 | Реконструкция артскважины и водопроводной сети в с. Гулевка Клинцовского района Брянской области | 4 782,397 | 1,8 | 2 656,89 |
| 2 | Строительство артскважины и водопроводной сети в мкрн. "Пригородный" с. Коржовка-Голубовка Клинцовского района Брянской области | 9 211,994 | 4,03 | 2 285,85 |
| 5 | Реконструкция артскважины и водопроводной сети в п. Первое мая Клинцовского района Брянской области | 5 487,996 | 5,7 | 962,81 |
| 4 | Рекострукция артскважины и водопроводной сети в с. Коржовка-Голубовка Клинцовского района Брянской области | 7 251,995 | 4,99 | 1 453,31 |
|  | итого | 26 734,38 | 19,92 | 1 342 087,43 |

На основе установленной позиции в рейтинге осуществили упорядоченность планируемых мероприятий по выбранному показателю (индикатору) (табл. 3).

Таблица 3 – Ранжирование планируемых мероприятий

по повышению качества водоснабжения населения Клинцовского района

| Позиция в рейтинге | Наименование объекта | Значение показателя бюджетной эффективности, рублей/процент |
| --- | --- | --- |
| 1 | Реконструкция артскважины и водопроводной сети в с. Гулевка Клинцовского района Брянской области | 2 656,89 |
| 2 | Строительство артскважины и водопроводной сети в мкрн. "Пригородный" с. Коржовка-Голубовка Клинцовского района Брянской области | 2 285,85 |
| 3 | Реконструкция артскважины и водопроводной сети в с. Ущерпье Клинцовского района Брянскрй области | 2 110,77 |
| 4 | Рекострукция артскважины и водопроводной сети в с. Коржовка-Голубовка Клинцовского района Брянской области | 1 453,31 |
| 5 | Реконструкция артскважины и водопроводной сети в п. Первое мая Клинцовского района Брянской области | 962,81 |

Реализация программы потребует системного подхода к решению задач, вытекающих из поставленной цели, поэтапного их выполнения с учетом определенных приоритетов в соответствующем периоде реализации.

Оценка эффективности реализации программы производится ежегодно с помощью системы оценки показателей реализации программы.

Успешная реализация программы позволит:

- повысить обеспеченность населения Клинцовского района питьевой водой нормативного качества на 19,92;

- снизить уровень износа сетей водоснабжения;

- уменьшить количество аварий на водопроводных сетях;

- сократить потери воды;

- улучшить социально-экологическую обстановку в поселениях, входящих в состав Клинцовского района.

К данной Программе приложены характеристика объектов муниципальной программы (прил. 1), финансовое обеспечение реализации муниципальной программы (прил. 2), динамика достижения целевых показателей при реализации муниципальной программы (прил. 3), поэтапный план реализации муниципальной программы (прил. 4), прогноз тарифных последствий реализации муниципальной программы (прил. 5).